FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

ANEXO III AL REGLAMENTO TECNICO

COPA GOL

AÑO 2019

Se modifica el Reglamento Técnico de la categoría en el Artículo 2º Inciso 4, Artículo 4 inciso 3, Artículo 5º Inciso 2, Artículo 7, Artículo 8° Incisos 1, 2 y 6, Artículo 10º y Artículo 12º.

ARTICULO Nº 2: CARROCERIA

Inciso nº 4: Parabrisas, Ventanas y Luneta (se agrega)

Limpiaparabrisas: Sistema libre. Se permite realizar agujeros; al simple efecto de su colocación y anclaje. Se permite utilizar un solo brazo.

ARTÍCULO Nº 4: SEGURIDAD.

Inciso nº 3: Es opcional la colocación del matafuego fijo direccionado al carburador y al tanque de nafta.

ARTÍCULO Nº 5: SUSPENSIÓN Y ANCLAJES

Inciso nº 2: Amortiguadores (se agrega y se reemplaza)

Se agrega:

Se permite agregarle rosca exterior para modificar la altura del espiral en amortiguadores delanteros y traseros.

Se agrega:

Las válvulas deberán conservar su medida original de 30mm.

Se reemplaza:

Donde dice: “Diámetro del vástago 20mm”.

Debe decir: “Diámetro del vástago hasta 20mm”.

Se agrega:

Se permite reemplazar los extremos de dirección por una rotula esférica.

Se permite modificar los brazos de dirección a fin de cambiar la posición de los regules al solo efecto de facilitar la alineación.

ARTÍCULO Nº 7: FRENOS (se agrega)

Se permite utilizar cilindros de frenos traseros originales o de reposición comercial de 14mm ó de 17mm de diámetro interno. Material de o´ring libre. Se permite regulador de frenos delanteros/traseros manual.

ARTÍCULO Nº 8: MOTOR

Inciso nº 1: Pistones (se agrega)

Se permite tornear la cabeza del pistón a fin de darle afloramiento y permitir cubicar.

Inciso nº 2: Bielas (se agrega)

Tornillos de Bielas de material libre. Medida original. No se permiten tornillos de titanio.

Inciso nº 6: Radiador de Agua (se agrega)

Se permite realizar tres (3) orificios de 50mm en la óptica delantera izquierda (ó en el reemplazo de la óptica) al solo efecto de refrigerar el radiador.

Se permite utilizar un radiador de agua adicional y colocar canalizadores de aire al solo efecto de direccionar el aire solamente al radiador.

ARTÍCULO Nº 10: EMBRAGUE Y VOLANTE

Tornillos de Volante de material libre. Medida original. No se permiten tornillos de titanio.

ARTÍCULO Nº 12: CARBURADOR Y BOMBA DE NAFTA

Carburador  (se agrega)

Punzua original. Medida hasta 2mm. Se permite regular el recorrido de la munición.

Obligatorio tapar con poxilina, poxipol ó estaño los orificios de chicleres ó chicleres del cebador a fin de no permitir el paso de nafta.

Inyector de bomba de pique original. Medida 0,5mm. Tolerancia + 0,05mm.

Tornillo de bomba de pique original. Medida 1,9mm. Tolerancia + 0,10mm.

La Brida Reglamentaria (Separador) de 36mm de diámetro por boca deberá mantener su medida en todo su espesor al igual que la ó las juntas que se coloquen, las cuales también deberán poseer dos orificios de 36mm de diámetro por boca.

La Brida de Penalización la proveerá la categoría y se deberá colocar por debajo la base del carburador y por sobre la Brida Reglamentaria de 36mm y/o juntas.

Bomba de Nafta (se agrega) Se permite utilizar regulador.