FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PROKART

Reglamento Técnico

Categoría Low Cost Amateur

AÑO 2019

VIGENCIA

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1º de Enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019

DISPOSICIONES GENERALES

La interpretación del presente reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir que solamente se permiten las modificaciones autorizadas. De la misma forma, las libertades estarán restringidas únicamente al elemento liberado.

Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la Federación METROPOLITANA, única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio.

Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado.

EDADES

Los aspirantes a ingresar a esta categoría deberán cumplir con la edad de 45 años en la primera fecha que participe.

CHASIS

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.

Solo 1 chasis para todo el campeonato que se precintara en la primera fecha que compita.

Se notifica a todos los participantes que el criterio de esta categoría es ir incursionando con la mayor prioridad CHASIS NACIONALES único objetivo incrementar la industria  nacional.

Para chasis nacionales estos tendrán un hándicap de 4 kg. Menos.

En el caso de accidente u otra situación en donde se demuestre que  el mismo no    puede repararse la Técnica permitirá el cambio y el piloto deberá  retroceder 10 puestos en la próxima grilla en la que participe en la misma fecha deportiva.

Prohibido el freno delantero. Pontones, babero y trompa de uso obligatorio.

Porta números adelante, atrás y en ambos laterales.

La trompa se sostendrá con acoples rápidos sin cintas ni tornillo adicionales vinculados al chasis.

Por razones de seguridad los pontones deberán estar a +/- 20 mm de la línea imaginaria entre la parte exterior de la rueda delantera y trasera.

PESO

Con piloto 165 kilogramos en línea de llegada.

Se recargará con lastre 5- 3 y 2 Kg al ganador, Segundo y Tercero de cada competencia respectivamente. Solo podrá quitar el lastre si no entrara dentro de los tres primeros en la competencia siguiente y se cargará un máximo de 10 Kg.

Si algún piloto fuera excluido por técnica, para la próxima competencia mantendrá el peso de acuerdo a como llego en pista.

Hándicap por sobrepeso: se le otorgara (1) cc menos de cubicaje cada 10 kg de sobrepeso .

El mínimo permitido es 20 cc.

COLOR DE NÚMEROS DISTINTIVOS:

Números Negro sobre fondo Amarillo en un todo de acuerdo a las normas RAK.

Los números a utilizar son del 700 al 799

MOTORES:

Se podrán utilizar todos los motores  125 flapperos homologados  hasta la última homologación, incluidas sus extensiones. Habilitados C.N.K.

Para todos los motores: Preparación libre a partir del modelo original homologado. Prohibido agregar conductos ni material, salvo para reparación manteniendo su forma original.

Todas las partes deben ser del motor o similares al original. Las juntas de la tapa deben ser planas. La biela debe mantener la distancia “entre centros original al de fábrica” y de  material magnético.

Por ejemplo en el motor Iame Parilla 102 mm entre centro.

En ningún caso la medida de los conductos o lumbreras podrán ser más chicas que las originales homologadas; el reglaje entre los mismos es libre.

Se permite el intercambio de elementos similares al original que existan en el mercado nacional

Cubicaje es de 22cc. medido con aceite hidráulico YPF  ATF  D-III

Forma de preparar  70%  aceite y nafta 30%  hasta el borde superior de la rosca de bujía.

FLAPPERAS:

Tamaño libre de cuatro ventanas.

ENCENDIDO:

Homologado. Prohibido el uso de sistema electrónicos o mecánicos de avance variable. Prohibido electrónica adicional, Encendido con centralina, data logeer, telemetría, salvo el cuenta vueltas.

TRANSMISION:

Piñón 11 y corona  de 75  podrá trabajar hacia abajo solo en la corona.

CARBURADOR

Se permiten Tillotson 304  HL , 334 y HL 360 y el MT 24/27 Nacional  modelo  2 cigleurs y  1 sola bomba .Manteniendo original el exterior. En el  interior, se permite agrandar los orificios de baja y alta solo los regulables.

Diámetro máximo de difusor 24 mm. Ataco 27 mm de espesor máximo sin tolerancia

Cámara de Combustión:

Permitido el torneado de la cámara, los radios deben ser concéntricos a la rosca de alojamiento de la bujía y manteniendo su ubicación original.

La altura de la parte roscada de la tapa “H” debe medir 17.8 mm. mínimo.  En ningún caso puede llegarse a esta medida “H” con arandelas o suplementos “sueltos”. Los mismos deben quedar en la tapa al extraer la bujía.

La bujía a utilizar debe mantener las siguientes medidas: rosca 14mm. de diámetro, largo total de la rosca 17.80 mm. (+/- 0.2mm.) con arandela original colocada, arandela de sello original, cantidad una.

La altura desde la bujía hasta el asiento de la tapa “D” será de 14.7 mm. como máximo, así como muestra la figura.

Con la bujía apretada en la tapa, solamente puede sobresalir fuera de la parte roscada de la misma, el electrodo de la bujía.

Medición de vacío: Deberá en algún momento producir estanco de vacío.

Combustible: Nafta de expendio comercial, libre marca nacional.

Lubricante: Libre origen, marca, tipo y porcentaje. Prohibido el uso de aditivos que aumenten el octanaje.

La categoría se  reserva el derecho de proveer el combustible sin aviso al inicio de la competencia, ya sea en series o final, en este caso el piloto deberá proveer el lubricante en su envase original cerrado.

Filtro de aire: Homologado. Uso obligatorio. Prohibido el uso de en causadores de aire o elementos similares delante del filtro, excepto los días de lluvia.

Cola de escape: de venta comercial, partiendo de sus formas originales, prohibido agregar material y debe mantenerse la sección interna original.

Silenciador de escape: Libre. Medidas convencionales, nivel sonoro 110.5 DB máximo de una sola salida:

Diámetro máximo interno 25 mm., debe contener elemento pasivo completo. Prohibido el uso de regulaciones interiores desde el exterior. Su disposición no debe exceder los límites del paragolpes trasero.  Las medidas a respetar son las siguientes (Ver gráfico) tomadas en sus partes  o más extensas.  Prohibido el uso de sonda lambda.

Se podrán utilizar las medidas de 510 mm. – 520 mm – 530 mm., siempre hablando del cono.

El cono interno deberá tener un máximo de 72 agujeros a lo largo de 8 generatrices y su diámetro será de 4 mm.

El diámetro de salida en el cono será de 25 mm máximo.

La sordina tendrá 100 mm de largo mínimo y su diámetro de salida será 25 mm máximo.

El total del largo de escape es de 555 mm máximo.

Diámetro de tubo de escape 112 mm máximo y 98 mínimo

Flexible 100 mm de máxima y 90 mm de mínima

La Comisión Técnica y con la aprobación de la Federación Metropolitana se reserva el derecho de modificar o re adaptar la restricción aplicada a cada tipo de motor, para mas o para menos, cuando lo crea conveniente, con el propósito de lograr la mayor paridad mecánica.

DEFENSA TRASERA:

Deberá ser de plástico homologado.

Neumáticos

Provistos por la categoría.  Habilitados C.N.K. Renuevan cada 3 carreras como mínimo.

Consecutivas o alternadas (Léase 3 participaciones)

Para el caso de avería de un neumático durante el día de la competencia, éste podrá ser reemplazado por uno similar, con igual desgaste, y con aprobación obligatoria del revisor técnico de la categoría.

De extraviarse o le fueran sustraídos o lo hubieran perdido, podrá cambiar por nuevos debiendo colocar 10 kg. de peso más.

Neumáticos de lluvia libres sudamericanos.

Se permitirá el cilindro refrigerado por agua Stilonow que entrega la categoría

Relación  11-70. Cubicaje  20,5  cc.

Todo lo que no está expresado en éste Reglamento, está prohibido.